## Slide 1
任务列表
过去内容的整理
确认4K顺序读和16K顺序读的性能差距
在磁盘高负载下的测试方法

## Slide 2
cache_distribution: 采集应用安装与数据占用、文件分布信息。
ctrace_io: 通过 atrace 采集冷启动 I/O Trace（含有/无 PageCache）。
ssd_performance: fio 稳态/顺序读写性能与块大小对比。
start_time_test: 冷启动时间对比（热启动/仅清 PageCache/全清缓存）。
visit_io: 基于 ftrace 的真实读序列分析与可视化，评估 Readahead 与 BigCache 方案。
目前已经实现的功能梳理
目前仓库：https://github.com/wwhdiwbd/mobile_storage

## Slide 3
确定读取差异
重新实验：
尝试了androbench，但感觉依然没有fio好用，因此还是使用fio进行操作
测试思路依然是用4K和16K的seq顺序方式进行读取，然后观察整体吞吐量（我目前依然以吞吐量作为评判性能的标志。在这个情况下测出来差距依然在2-3倍左右（4KB：52.78MBps，16KB：98.28MBps
另：上述使用numjob=1, iodepth=1的情况进行了测试，同时使用sync进行同步，在这个情况下顺序读和顺序写的差距很小，这方面目前测试了很多不同的情况，效果都不太显著，可能需要从系统的层面来进行解读。不清楚是否后续需要修改不同的并发度或者异步情况下进行额外的测试，因为目前对手机启动的情况不太了解，不知道如何最好的模拟整个情况。

## Slide 4
高磁盘负载下的情况测试
目前额外实现脚本对这个情况进行测试：
脚本1：模拟写入多个零碎文件，使手机磁盘空间降低至预期的大小（例如10%，或者5%）
脚本2：运行先前的脚本接着进行冷启动以及fio测试
目前整体的脚本已经完成并且可以正常运行，完成的一轮数据测试

## Slide 5
31%剩余空间
10%剩余空间
31%剩余空间
10%剩余空间
注：该图仅截取了一次测试的数据，没有多次平均，会有一些误差

## Slide 6
后续的冷启动问题分析：
第一个是之前与华为的会议中所提到的，冷启动可能会分为一种到帧渲染完成，对外展示作为结果，另外一种可能是他们自己对于冷启动的测试，可能需要从点击图标到能对内部app内容进行操作的时间。目前的冷启动都是通过adb start的命令进行启动，另外一种目前仍然在调研具体操作方法。
另外一个就是在实现其他脚本的过程中发现的一个问题，例如打开bilibili这个app，手机是否联网会决定是否会有信息展现在首页，这个对手机启动也有一定影响，在第一次测试中这样的差距也会很小，不清楚是否也要纳入最终的衡量标准中。（在没有联网的完全冷启动中有这个情况，后续连过网之后如果断了也没有这个情况，感觉这个不重要，目前没有继续深究）
目前预想的整体自动化测试流程如下：
1. 确定手机当前的剩余容量，如果与设定不符合，就进行填充（目前脚本也会判断在当前情况下的冷启动时间以及fio性能）
2. 在填充完成之后，运行fio测试，测试小块读写的性能
3. 最终进行应用冷启动以及温启动的测试。